ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

Исследование переходных процессов в цепях с двумя реактивными элементами

Цель работы – изучить переходные процессы в цепи, содержащей последовательно соединенные резистор, катушку и конденсатор. В результате проведения лабораторной ра60ты студенты должны знать законы изменения напряжений и тока в исследуемой цепи, влияние параметров ее элементов на характер переходного процесса: уметь определять характеристики переходного процесса и приобрести навыки их экспериментального исследования.

Тип корней характеристического уравнения и вид переходного процесса в цепи с катушками и конденсаторами определяются параметрами элементов цепи и ее топологией. В цепи, содержащей последовательно соединенные элементы R, L и C, корни характеристического уравнения являются вещественными, а переходный процесс – апериодическим, если суммарное сопротивление цепи больше некоторого критического значения RK. Для исследуемой цепи

.		(14.1)

В этом случае длительность переходного процесса определяется меньшим по модулю корнем характеристического уравнения.

При R < RK корни комплексно–сопряженные и переходный процесс носит периодический (коле6ательный) характер. Угловая частота колебаний

(14.2)

Длительность переходного процесса определяется при этом по коэффициенту затухания

(14.3)

При R = RK корни равные и вещественные, Важной характеристикой этого предельного случая апериодического процесса является время tm достижения максимума тока

(14.4)

В рассматриваемой работе анализируются переходные режимы в цепи (рис. 14.1,а) при подключении и отключении источника постоянной ЭДС. Здесь в качестве коммутирующих устройств S1 и S2 используются контакты электронного ключа, имеющие внутренние активные сопротивления RS1 и RS2, зависящие от тока. Реальная катушка характеризуетcя индуктивностью L и активным сопротивлением RL. Схема замещения исследуемой цепи с учетом отмеченных параметров изо6ражена на рис.14.1.б.

Активное сопротивление катушки RL, её индуктивность L и емкость конденсатора С измеряются на резонансной частоте по рекомендациям, данным в лабораторной работе № 8; внутренние сопротивления RS1 и RS2 определяются экспериментально, как указано далее.

а)

б)

Рис. 14.1. Схема исследуемой цепи: а – упрощенная; б – с учетом схем замещения элементов

В работе используются регулируемый источник постоянного напряжения, электронный ключ, блоки переменных сопротивления, индуктивности, емкости и элемент наборного поля № 10 (см. табл. 1.1), Измерения выполняются осциллографом и ампервольтметром.

3адачи работы – определение параметров схемы замещения исследуемой цепи и характеристик переходных процессов.

Порядок и методика выполнения исследований

1. Определить значения внутренних сопротивлений RS1 и RS2, контактов электронного ключа. Для этого собрать цепь по рис. 14.2.а, используя один из контактов ключа, а в качестве резистора R – блок переменного сопротивления, установив R = 80…100 Ω. Подать на вход цепи напряжение U от источника ИР и, изменяя его от 5

до 20 V, определить ряд значений i и RS

; 	 	(14.5)

Измерить U и UR с помощью осциллографа.

После построения графика RS = f(i) (рис. 14.2, в) исследования повторить для второго контакта ключа. Для расчетов п. 7 рекомендуется использовать значения RS, соответствующие наиболее пологим участкам кривых (см. рис. 14.2,в).

а) 				б)				в)

Рис. 14.2. К определению RS: а – схема для экспериментального определения сопротивления RS; б – определение UR; в – график для выбора RS

2. Собрать цепь по рис. 8.1. В качестве катушки и конденсатора использовать блоки переменной индуктивности и емкости. Установить номинальные значения i и С согласно варианту задания (табл. 14.1). Определить значения параметров RL, L и C. При отличии фактических значений L, и С от номинальных более чем на 10 % после консультации с преподавателем повторить измерения либо вычисления.

3. Собрать цепь согласно рис. 14.1.а. В качестве RI и R2 применить соответственно блок переменного сопротивления и элемент наборного поля № 10. Электронный ключ должен работать в режиме внутренней синхронизации.

Установив напряжение источника ИР согласно варианту задания, подключить осциллограф и, меняя значение сопротивления R1, наблюдать на экране изменение характера переходного процесса для исследуемой величины, указанной в табл. 14.1. При этом значение сопротивления резистора R2 должно быть таким, чтобы в промежутки времени, когда разомкнут S1 и замкнут S2, происходил полный разряд конденсатора.

4. Изменяя R1, определить экспериментально значение R1K, при котором происходит смена видов переходных процессов, наблюдаемых на экране осциллографа. Осциллограммы тока i1 (см. рис. 14.1,а) и исследуемой величины при R1 = R1K привести в отчете в виде графиков с соответствующей градуировкой осей. Определить по графикам длительность переходного процесса tnk и время tm наступления максимума тока. Значения tnk и tm занести в табл. 14.2.

Таблица 14.1

Варианты заданий

| Вариант | U, V | L, mH | C, μF | Исследуемая величина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 60 | 0,52 | uC |
| 2 | 10 | 60 | 0,50 | uR1 |
| 3 | 10 | 70 | 0,45 | i1 |
| 4 | 10 | 70 | 0,40 | uL |
| 5 | 10 | 80 | 0,39 | uC |
| 6 | 15 | 80 | 0,40 | uR1 |
| 7 | 15 | 30 | 1,05 | i1 |
| 8 | 15 | 50 | 0,60 | uL |
| 9 | 15 | 50 | 0,56 | uC |
| 10 | 15 | 40 | 0,78 | uR1 |
| 11 | 15 | 40 | 0,75 | i1 |
| 12 | 15 | 60 | 0,50 | uL |
| 13 | 10 | 40 | 0,80 | uC |
| 14 | 10 | 70 | 0,42 | uR1 |
| 15 | 10 | 50 | 0,60 | i1 |

Таблица 14.2

Характеристики переходных процессов

| Способ исследования | R1K, Ω | tm, ms | tnk, ms | ω, s-1 | δ, s-1 | tnn, ms | tna, ms |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Эксперимент |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |

5. Установить значение сопротивления R1 = 0,1 R1K, обеспечивающее периодический режим, снять осциллограмму исследуемой величины и привести ее в отчете в виде графика. Найти по нему частоту колебаний ω, затухание δ и время переходного процесса tnn. Для определения ω измерить период, а для расчета δ – декремент колебаний Δ с учетом, что

(14.6)

Значения ω, δ и tnn  занести в та6л. 14.2.

6. Установить R1 = 2R1K, при котором наблюдается апериодический переходный процесс. Снять осциллограмму исследуемой величины и привести ее в отчете . Определить по ней время переходного процесса tna и его значение занести в табл. 14.2.

7. Используя найденные в пп. 1, 2 параметры схемы замещения и соответствующие значения R1K, 0,1R1K , 2R1K рассчитать длительности переходных процессов для этих трех случаев. Вычислить по (14.1)–(14.4) значения RK, tm, ω, δ. С учетом R3 и R4 рассчитать R1K. Результаты занести в табл. 14.2 и сравнить с экспериментальными.

8. Сделать выводы по работе, обратив внимание на зависимость длительности переходного процесса от сопротивления цепи и сравнив характеристики (табл. 14.2), полученные расчетом и экспериментально.

Литература для подготовки

[ 11, с. 209–212; 12, с. 338–339; 13, с. 213–214; 14, с. 344–353; 15, с. 78–84]