Міністерство освіти та науки Україні

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра теоретичних основ та загальної електротехніки

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання контрольної роботи № 1

«Розрахунок кіл постійного струму»

по курсах «Теоретичні основи електротехніки»,

«Основі електротехніки та електроніки» та

«Теорія електричних та магнітних кіл»

для студентів заочної форми навчання

всіх напрямків

Одеса ОНПУ 2011

Міністерство освіти та науки Україні

Одеський національний політехнічний університет

Кафедра теоретичних основ та загальної електротехніки

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольної роботи № 1

«Розрахунок кіл постійного струму»

по курсау «Теоретичні основи електротехніки»,

для студентів заочної форми навчання

напрямку: 6.050701 – Електротехніка та електротехнології

Затверджено на засіданні кафедри

Теоретичних основ та загальної електротехніки

Протокол № 1 від 29.08.2011 р.

Одеса ОНПУ 2011

Завдання та методичні вказівки до виконання контрольної роботи №1. «Розрахунок кіл постійного струму» по курсу «Теоретичні основи електротехніки» для студентів заочної форми навчання по напрямку: 6.050701 – Електротехніка та електротехнології  / Укл.: Маєвський Д.А. – Одеса ОНПУ, 2011 – 22 с.

ЗМІСТ

| 1. Загальні положення .................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Мета роботи ................................................................................... | 4 |
| 1.2. Правила вибору варіанта завдання .............................................. | 4 |
| 2. Завдання на виконання та варіанти параметрів ....................................... | 6 |
| 3. Рекомендації що до оформлення РГР ....................................................... | 8 |
| 4. Приклад виконання ..................................................................................... | 8 |
| Титульний лист ..................................................................................... | 9 |
| Завдання на виконання роботи ............................................................ | 10 |
| Розрахунок струмів методом рівнянь Кірхгофу ................................ | 11 |
| Розрахунок струмів методом контурних струмів .............................. | 12 |
| Розрахунок струмів методом вузлових напруг .................................. | 14 |
| Перевірка балансу потужностей .......................................................... | 16 |
| Розрахунок струму методом еквівалентного генератора .................. | 17 |
| Перетворення схеми на триконтурну ................................................. | 20 |
| Розрахунок струмів у перетвореній схемі .......................................... | 21 |
| Висновки ............................................................................................... | 22 |

# 1. Загальні положення

Контрольна робота № 1 (КР 1)виконується студентами електротехнічних спеціальностей всіх напрямків під час вивчення розділу «Кола постійного струму» по курсах «Теоретичні основи електротехніки», «Основі електротехніки та електроніки» та «Теорія електричних та магнітних кіл».

Завдання, що виносяться до виконання охоплюють усі тими розділу та передбачає самостійне виконання розрахунку доладного електричного кола, порівняння та співставлення отриманих результатів та оформлення звіту.

Рекомендований час на виконання контрольної роботи складає 5 – 6 тижнів при умові щотижневого консультування у викладача.

## 1.1. Мета роботи

Метою роботи є вивчення та практичне засвоєння методів розрахунку електричних режимів в колах постійного струму. В результаті виконання КР № 1 студенти повинні:

- Знать та вміти використовувати методи розрахунку електричних кіл;

- Знать переваги та недоліки методів розрахунку кіл та межі їх застосування;

- Придбати навички використання сучасного програмного забезпечення для виконання розрахунків.

## 1.2. Правила вибору варіанту завдання

# Номер схеми для розрахунку та номер рядка з параметрами елементів схеми визначаються на підставі номеру варіанту згідно з таблицею 1. Номер варіанту відповідає двом останнім цифрам номеру залікової книжки студента.

Таблиця 1. Варіанти схем та даних

| Вар. | № схеми | № даних |  | Вар. | № схеми | № даних |  | Вар. | № схеми | № даних |  | Вар. | № схеми | № даних |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 6 | 5 |  | 25 | 3 | 6 |  | 50 | 1 | 5 |  | 75 | 3 | 2 |
| 01 | 2 | 7 |  | 26 | 2 | 9 |  | 51 | 5 | 8 |  | 76 | 7 | 1 |
| 02 | 3 | 4 |  | 27 | 4 | 10 |  | 52 | 2 | 1 |  | 77 | 6 | 6 |
| 03 | 1 | 9 |  | 28 | 8 | 8 |  | 53 | 4 | 7 |  | 78 | 7 | 9 |
| 04 | 2 | 2 |  | 29 | 1 | 1 |  | 54 | 7 | 3 |  | 79 | 6 | 4 |
| 05 | 8 | 2 |  | 30 | 0 | 1 |  | 55 | 6 | 1 |  | 80 | 3 | 8 |
| 06 | 9 | 6 |  | 31 | 2 | 4 |  | 56 | 7 | 8 |  | 81 | 8 | 9 |
| 07 | 0 | 8 |  | 32 | 4 | 2 |  | 57 | 5 | 4 |  | 82 | 1 | 2 |
| 08 | 4 | 3 |  | 33 | 9 | 1 |  | 58 | 8 | 1 |  | 83 | 9 | 2 |
| 09 | 5 | 5 |  | 34 | 5 | 3 |  | 59 | 4 | 4 |  | 84 | 4 | 9 |
| 10 | 1 | 4 |  | 35 | 2 | 5 |  | 60 | 8 | 4 |  | 85 | 5 | 10 |
| 11 | 6 | 3 |  | 36 | 6 | 2 |  | 61 | 1 | 10 |  | 86 | 7 | 5 |
| 12 | 4 | 6 |  | 37 | 3 | 1 |  | 62 | 7 | 2 |  | 87 | 2 | 8 |
| 13 | 6 | 7 |  | 38 | 7 | 7 |  | 63 | 4 | 8 |  | 88 | 1 | 6 |
| 14 | 3 | 9 |  | 39 | 8 | 3 |  | 64 | 1 | 3 |  | 89 | 4 | 5 |
| 15 | 1 | 7 |  | 40 | 5 | 9 |  | 65 | 3 | 3 |  | 90 | 0 | 2 |
| 16 | 7 | 4 |  | 41 | 0 | 3 |  | 66 | 7 | 7 |  | 91 | 2 | 3 |
| 17 | 4 | 8 |  | 42 | 2 | 6 |  | 67 | 0 | 4 |  | 92 | 4 | 1 |
| 18 | 3 | 1 |  | 43 | 2 | 10 |  | 68 | 5 | 6 |  | 93 | 6 | 10 |
| 19 | 9 | 4 |  | 44 | 9 | 6 |  | 69 | 7 | 10 |  | 94 | 8 | 7 |
| 20 | 1 | 8 |  | 45 | 3 | 5 |  | 70 | 3 | 7 |  | 95 | 8 | 10 |
| 21 | 6 | 9 |  | 46 | 9 | 3 |  | 71 | 9 | 5 |  | 96 | 9 | 7 |
| 22 | 3 | 2 |  | 47 | 0 | 5 |  | 72 | 9 | 8 |  | 97 | 10 | 6 |
| 23 | 7 | 6 |  | 48 | 9 | 9 |  | 73 | 0 | 7 |  | 98 | 9 | 10 |
| 24 | 8 | 5 |  | 49 | 3 | 10 |  | 74 | 0 | 9 |  | 99 | 0 | 10 |

# 2. Завдання на виконання та варіанти параметрів

Для схеми, обраної згідно з варіантом, виконати:

- Розрахувати струми в усіх гілках методом рівнянь Кірхгофу.

- Розрахувати струми в усіх гілках методом контурних струмів;

- Розрахувати струми в усіх гілках методом вузлових напруг;

- Перевірити правильність розрахунку струмів склавши рівняння балансу потужностей;

- Розрахувати струм у вказаній в таблиці варіантів гілці методом еквівалентного генератора;

- Перетворити задану схему на триконтурну;

- Розрахувати струми в гілках перетвореної схеми методом рівнянь Кірхгофу.

- Порівняти між собою струми в гілках, що не зачеплені перетвореннями.

- Зробити висновки по роботі

Варіанти даних:

| Вар. | Е1 | Е2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Гілка для п. 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V | ( |  |
| 1 | 12 | 50 | 51 | 100 | 180 | 210 | 280 | 236 | 145 | 200 | R1 |
| 2 | 17 | 45 | 62 | 150 | 170 | 220 | 275 | 175 | 167 | 300 | R2 |
| 3 | 19 | 38 | 47 | 120 | 165 | 230 | 310 | 150 | 254 | 400 | R3 |
| 4 | 20 | 47 | 51 | 130 | 175 | 240 | 300 | 140 | 179 | 500 | R4 |
| 5 | 15 | 51 | 47 | 140 | 185 | 250 | 340 | 260 | 126 | 200 | R5 |
| 6 | 11 | 60 | 62 | 150 | 180 | 260 | 320 | 100 | 220 | 300 | R6 |
| 7 | 16 | 55 | 47 | 140 | 173 | 200 | 350 | 216 | 75 | 400 | R7 |
| 8 | 21 | 47 | 51 | 130 | 190 | 210 | 250 | 220 | 145 | 500 | R8 |
| 9 | 18 | 40 | 62 | 120 | 182 | 215 | 280 | 62 | 62 | 200 | R1 |
| 10 | 20 | 55 | 47 | 100 | 175 | 225 | 315 | 81 | 100 | 300 | R2 |

# Варіанти схем

# 3. Рекомендації щодо оформлення контрольної роботи

КР оформлюється та здається викладачу на аркушах формату А4, заповнених з одного боку. Оформлення може виконуватись як вручну, так і за допомогою програмних засобів. Усі схеми обов’язково виконувати у суворій відповідності із стандартами. При ручному виконання схем вони виконуються олівцем при обов’язковому застосуванні креслярських приладь (лінійка, циркуль).

При комп’ютерному наборі формули повинні виконуватись за допомогою редактора формул Microsoft Equation, який входить до складу Microsoft Word.

КР повинна містити титульний лист встановленого зразку (дивіться приклад виконання), схему та параметри елементів згідно із варіантом, основну частину, в якій коротко пояснюється хід роботи та висновки.

# 4. Приклад виконання

Нижче наведено приклад виконання КРР – починаючи від титульного листа та закінчуючи висновками по роботі. Схема, що розраховується в прикладі є відмінною від будь-якої схеми завдання, але еквівалентна їй по складності розрахунків. Наведений приклад може використовуватись і для вивчення порядку застосування методів розрахунку електричних кіл.

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра теоретичних основ та загальної електротехніки

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

По курсу «Теорія електричних та магнітних кіл»

Тема: «Розрахунок кіл постійного струму»

Схема № 1

Варіант даних № 1

Виконав студент групи ЗАТ-081 Іванов А.А.

Керівник – доцент Маєвський Д.А.

Одеса 2013

Завдання на виконання роботи

Для схеми, що наведена на мал. 1 виконати:

- Розрахувати струми в усіх гілках методом рівнянь Кірхгофу.

- Розрахувати струми в усіх гілках методом контурних струмів;

- Розрахувати струми в усіх гілках методом вузлових напруг;

- Перевірити правильність розрахунку струмів склавши рівняння балансу потужностей;

- Розрахувати струм у вказаній в таблиці варіантів гілці методом еквівалентного генератора;

- Перетворити задану схему на триконтурну;

- Розрахувати струми в гілках перетвореної схеми методом рівнянь Кірхгофу.

- Порівняти між собою струми в гілках, що не зачеплені перетвореннями.

- Зробити висновки по роботі

Мал. 1. Принципова схема

Параметри елементів схеми наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Параметри елементів схеми

| Елемент схеми | E1 | E2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | ЕРС, V | Опір, |
| Значення | 15 | 21.4 | 104 | 200 | 53 | 478 | 75 | 312 | 64 | 154 |

1. Розрахунок струмів методом рівнянь Кірхгофу

Перед початком розрахунку задаємося умовними позитивними напрямами струмів, як показано на мал. 2.

Мал. 2. Умовні позитивні напрями струмів

Схема, що розраховується має вісім гілок із вісьмома невідомими струми та 4 незалежних вузла. Отже, для розрахунку струмів потрібно скласти систему з восьми рівнянь (4 по першому закону і 4 по другому):

Підставивши значення опорів резисторів і таблиці 1, отримаємо розширену матрицю коефіцієнтів системи, що підлягає розв’язанню:

| -1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 104 | 0 | -53 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 15 |
| -104 | 0 | 0 | 478 | -75 | 0 | 0 | 0 | -15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 312 | -64 | -154 | 0 |
| 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -312 | 0 | 0 | 21.4 |

Розв’язуючи вказану систему, отримуємо струми, наведені в таблиці 2.

Таблиця 2. Струми, розраховані по рівняннях Кирхгофа

| Номер гілки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Струм, mA | 83 | 67 | -77 | -5.7 | 48 | -25 | 35 | -42 |

2. Розрахунок струмів методом контурних струмів

Схема містить чотири незалежні  контури з чотирма контурними струмами. Задамося напрямом цих струмів як показано на малюнку 3.

Мал. 3. Умовні позитивні напрями контурних струмів

Враховуючи ці позитивні напрями можна записати систему рівнянь по методу контурних струмів в загальному вигляді:

Розраховуємо власні опори контурів:

Загальні опори контурів:

Контурні Е.Р.С.:

Розширена матриця коефіцієнтів системи має вигляд:

| 221 | -104 | -64 | 0 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -104 | 657 | -75 | 0 | -15 |
| -64 | -75 | 605 | -312 | 0 |
| 0 | 0 | -312 | 512 | 21.4 |

Розв’язуючи систему, отримаємо:

Знаючи контурні струми, знаходимо струми в гілках:

Порівнюючи значення струмів, отримані методом контурних струмів і методом рівняння Кирхгофа, бачимо, що вони практично збігаються.

3. Розрахунок струмів методом вузлових напруг

Схема з нумерацією вузлів і умовними позитивними напрямами вузлових напруг показана на мал. 4.

Мал. 4. Напрями вузлових напруг

Схема, що аналізується містить чотири незалежні вузли, тому загальний вигляд системи рівнянь для визначення вузлової напруги буде таким:

Власні провідності вузлів:

Загальні провідності вузлів:

Вузлові струми:

Розширена матриця коефіцієнтів системи має вигляд:

| 0.03057 | -0.01886 | -0.00209 | 0 | -0.1442 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -0.01886 | 0.04099 | 0 | -0.006494 | 0 |
| -0.00209 | 0 | 0.0236 | -0.008205 | -0.107 |
| 0 | -0.006494 | -0.008205 | 0.0147 | 0.107 |

Розв’язавши систему, отримаємо:

Знаючи вузлові напруги, знайдемо струми гілок. Для цього скористаємося другим законом Кирхгофа. Для розрахунку струму  складемо рівняння для контура, що утворений гілкою з цим струмом та вузловою напругою :

звідки отримуємо:

Для інших струмів отримаємо відповідно:

Знайдені струми збігаються з розрахованими раніше іншими методами.

4. Перевірка балансу потужностей

Потужність, що генерується:

.

Потужність, що споживається:

Відсоток похибки складає:

Баланс потужностей виконується, що свідчить про правильність розрахунку струмів.

5. Розрахунок струму методом еквівалентного генератора

Знайдемо струм  методом еквівалентного генератора. Згідно з цим струм  дорівнює:

.

Для того, щоб знайти параметри еквівалентного генератора та  розриваємо гілку 1 так, щоб зберегти джерело енергії в ній (мал. 5).

Мал. 5. Схема для методу еквівалентного генератора

Після розриву гілки  1  схема спрощується: резистори  та  тепер утворюють одну гілку із струмом , а резистори  та  – одну гілку із загальним струмом .

Розрахуємо напругу холостого ходу, склавши рівняння другого закону Кирхгофа:

.

Для того, щоб розрахувати , необхідно знати струми  та

Після  розриву  схема містить три незалежні контури і два незалежні вузли. Тому розрахуємо струми методом вузлової напруги. Система рівнянь в загальному вигляді буде такою:

Власні провідності вузлів:

Загальна провідність вузлів:

Вузлові струми:

Система має вигляд:

Її розв’язання:

Знаючи вузлові напруги, розрахуємо потрібні нам струми  і  :

Тепер можна знайти :

Для розрахунку  виключимо з схеми джерела енергії, залишивши їх внутрішні опори. Для цього наявні в схемі джерела напруги необхідно замкнути. Схема без джерел має вигляд, показаний на мал. 6:

Мал. 6. Схема для визначення

В схемі на мал. 6 резистори  та  з’єднані паралельно, а резистор  – з  ними послідовно. Опір еквівалентного резистору  дорівнюватиме:

З урахуванням цієї заміни маємо схему, що показана на рис. 7.

Мал. 7. Схема після заміни послідовного та паралельного з’єднань

В ній резистори , и  з’єднані трикутником. Замінимо таке з’єднання еквівалентною зіркою , , . Маємо:

Після заміни схема має вигляд (мал. 8):

Мал. 8. Схема після заміни трикутника зіркою

У цій схемі резистори  та , а також  та сполучені послідовно, а гілки, що містять ці резистори сполучені паралельно. Еквівалентне паралельне з'єднання гілок підключене послідовно з  . Тому еквівалентний опір генератора можна знайти як:

Тепер можна визначити по формулі еквівалентного генератора струм в гілці 1:

Цей струм збігається із знайденим раніше, що свідчить про правильність обчислень.

6. Перетворення схеми на триконтурну

Для перетворення схеми на три контурну в нашому випадку достатньо паралельні гілки   та  замінити еквівалентною гілкою з параметрами:

Резистори   і   сполучені послідовно, тому: .

Перетворена триконтурна схема має вигляд (мал. 9):

Мал. 9. Перетворена триконтурна схема

7. Розрахунок струмів у перетвореній схемі

Перетворена схема має три контури та чотири вузли. Це означає, що як за методом контурних струмів так і за методом вузлових напруг треба скласти та розв’язати систему трьох рівнянь з трьома невідомими. За методом рівнянь Кірхгофу треба розв’язання системи з шести рівнянь, тому що наша схема має шість невідомих струмів. На підставі цього оберемо метод контурних струмів. Напрями контурних струмів показані на мал. 10.

Мал. 10. Напрями контурних струмів у перетвореній схемі

У загальному вигляді система рівнянь за цим методом має вигляд:

Знайдемо значення коефіцієнтів системи. Власні опори контурів:

Загальні опори контурів:

Контурні ЕРС:

Розширена матриця системи має вигляд:

| 221 | -104 | -64 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| -104 | 657 | -75 | -15 |
| -64 | -75 | 415 | 13 |

Її розв’язання:

Знайдемо струми у гілках схеми:

Порівнюючи знайдені струми із струмами у первинній схемі ми бачимо, що у гілках, які не займані перетвореннями значення струмів не змінилося. Це свідчить про вірність виконаних перетворень.

Висновки

В процесі виконання роботи ми навчилися проводити розрахунок режимів роботи електричних кіл постійного струму. Результати розрахунків, виконаних різними методами збігаються з точністю близько 1%, що говорить про високу точність проведених розрахунків.