ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

Исследование переходных процессов в цепях с одним реактивным элементом

Цель работы - изучить влияние параметров цепей с одним реактивным элементом на характеристики переходных процессов. В результате проведения лабораторной работы студенты должны знать основные понятия, используемые при анализе переходных процессов; уметь определять постоянные времени и начальные условия; приобрести навыки реализации цепи с заданными динамическими свойствами.

Обеспечение требуемой постоянной времени является одной из возможных задач, решаемых при разработке электротехнических устройств. В данной работе моделями таких устройств служат цепи с резисторами и конденсаторами. Изменяя параметры резисторов при неизменной емкости конденсатора, можно добиться, чтобы постоянная времени в переходном процессе имела заданное значение. Для экспериментального и аналитического исследования влияния вида реактивного элемента на характеристики процесса служат цепи с катушкой.

В работе используется регулируемый источник постоянного напряжения, электронный ключ, блоки переменных сопротивления и индуктивности, элементы наборного поля № 01–04, 10–12, 35 (см. табл. 1.1). Измерения выполняются ампервольтметром и осциллографом.

Задачи работы – обеспечение заданной постоянной времени цепи путем изменения параметров ее элементов; аналитическое и экспериментальное определение зависимостей от времени исследуемых величин.

Порядок и методика проведения исследований

1. Проверить баланс и калибровку осциллографа по времени и амплитуде. При необходимости выполнить корректировку под контролем руководителя занятий.

2. Собрать цепь согласно заданному варианту (рис. 13.1), используя в качестве коммутирующего устройства S один из контактов электронного ключа, регулируемых резисторов R1 – R3 – элементы наборного поля № 10–12, конденсатора С – элемент № 35. Переключатель «Синхронизация» установить в положение «внутр.».

Схема 1					Схема 4

Схема 2					Схема 5

Схема 3					Схема 6

Рис. 13.1. Варианты схем для исследования

3. Установить напряжение на входе цепи равным 10…20 V. Получить на экране осциллографа кривую напряжения на конденсаторе. Изменяя сопротивление резисторов RI – R3, проанализировать , в какой степени влияют их сопротивления на длительность переходного процесса.

4. Изменяя сопротивление резисторов, наиболее влияющих на постоянную времени при замыкании ключа S, добиться, чтобы значение τ соответствовало заданному руководителем в диапазоне 0,4 … 1,2 mS. При этом переходный процесс в промежутке времени, когда ключ S разомкнут, должен полностью заканчиваться. Полученный график uC(t) привести в отчете, нанеся масштабную сетку. Используя график, определить τ

как время уменьшения свободной составляющей в L раз.

5. Получив на экране осциллографа кривую изменения одного из токов, определить по ней τ. Сравнить найденные в пп. 4 и 5 значения постоянной времени.

6. Измерить сопротивления резисторов R1 – R3 и рассчитать значение τ. При значительном отличии расчетного значения от экспериментальных после консультации с руководителем повторить измерения или расчет.

7. Собрать цепь по рис. 13.2. В качестве катушки (L, RL) использовать блок переменной индуктивности; резистора R0, предназначенного для получения осциллограммы тока iL – блок переменного сопротивления; резисторов R1, R2 – указанные в табл. 13.1 элементы наборного поля. Установив значения индуктивности в соответствии с вариантом задания (см. табл. 13.1), сопротивления R0 = 10…20 Ω и напряжения на входе цепи U = 10…20 V, получить на экране осциллографа временную зависимость исследуемой величины. Осциллограмму привести в отчете в виде графика.

Рис. 13.2. Схема для исследования цепи с катушкой

8. Измерить напряжение U, сопротивления резисторов RI и R2 и RL катушки.

9. Рассчитать исследуемую величину при включении и выключении ключа S. Соответствующие графики нанести для сравнения на осциллограмму п. 6.

Таблица 13.1

Варианты задания

| Вари-ант | Элементы цепи | L, mH | Иссле-дуемая вели-чина | Вари-ант | Элементы цепи | L, mH | Иссле-дуемая вели-чина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R1 | R3 |  |  |  | R1 | R3 |  |  |
|  | Номер элемента наборного поля |  |  |  | Номер элемента наборного поля |  |  |
| 1 | 01 | 02 | 90 | i1 | 9 | 4 | 1 | 80 | i1 |
| 2 | 01 | 03 | 90 | i2 | 10 | 3 | 2 | 80 | i2 |
| 3 | 01 | 04 | 90 | uK | 11 | 4 | 2 | 80 | uK |
| 4 | 02 | 03 | 90 | iL | 12 | 4 | 3 | 80 | iL |
| 5 | 02 | 04 | 90 | i1 | 13 | 1 | 2 | 70 | i1 |
| 6 | 03 | 04 | 90 | i2 | 14 | 1 | 3 | 70 | i2 |
| 7 | 02 | 01 | 80 | uK | 15 | 2 | 3 | 70 | uK |
| 8 | 03 | 01 | 80 | iL | 16 | 2 | 4 | 70 | iL |

10. Сделать выводы по работе, обратив внимание на связь постоянной времени с длительностью переходного процесса и на ее зависимость от параметров цепи, а также на сравнение постоянных времени, полученных по осциллограммам разных величин.

Литература для подготовки

[11, с. 199–208: 12, с. 324–330, 337–338, 346–347; 13, с.198–213, 219–221: 14, с. 327–335, 340–341: 15, с. 68–76: 16, с. 319–320, 324–330, 332–335]