Розрахунково-графічна робота № 2.

«Розрахунок трифазних електричних кіл та перехідних процесів».

Завдання 1. Розрахунок трифазних кіл

Схема

В трифазному електричному колі до симетричного генератора з лінійною напругою 380 V підключено два з’єднаних паралельно несиметричні споживачі. Треба:

- Розрахувати лінійні та фазні струми й напруги кожного з споживачів та генератора у штатному режимі роботи.

- Розрахувати активну, реактивну та повну потужності кожного з споживачів та генератора у штатному режимі роботи. Перевірити виконання балансу потужностей.

- Розрахувати лінійні та фазні струми й напруги кожного з споживачів та генератора в аварійному режимі роботи. Аварійний режим роботи задано в таблиці варіантів.

- Розрахувати активну, реактивну та повну потужності кожного з споживачів та генератора в аварійному режимі роботи. Перевірити виконання балансу потужностей.

- Побудувати векторні діаграми для штатного та аварійного режиму роботи.

Варіанти завдання

| № |  |  |  |  |  |  | Авар. режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | -j10 | j20 | 10-j10 | 15+j10 | 15 | Розрив |
| 2 | 20-j15 | 15 | -j25 | j10 | 10-j10 | 10+j15 | Розрив |
| 3 | 15+j10 | 20+j10 | -j15 | j10 | 10-j20 | 20-j15 | К. з. |
| 4 | 20 | -j15 | 25+j15 | 10+j15 | 20 | j15 | Розрив |
| 5 | 20+j10 | 15 | -j15 | 15+j10 | 10-j15 | j25 | Розрив |
| 6 | 10-j10 | 15+j10 | 20+j10 | 25+j15 | 10-j20 | 10-j10 | Розрив |
| 7 | j25 | -j15 | 10-j20 | 10-j10 | 20+j10 | j20 | К. з. |
| 8 | 25+j15 | 10-j10 | 15+j10 | -j15 | j25 | 20+j10 | Розрив |
| 9 | -j15 | 10-j20 | j25 | 20+j10 | 15 | 10-j10 | К. з. |
| 10 | 10-j20 | 25+j15 | 15 | 15+j10 | 20+j10 | 10-j10 | Розрив |
| 11 | 20 | -j30 | j30 | 20+j25 | -j15 | 25+j15 | К. з. |
| 12 | 10-j10 | 25 | 25+j15 | -j25 | 10-j20 | -j10 | Розрив |
| 13 | -j15 | 30-j15 | -j15 | 20 | 25+j15 | 20-j30 | К. з. |
| 14 | 25+j15 | j20 | 20-j30 | -j15 | 20+j10 | 10 | Розрив |
| 15 | 20+j25 | 10+j30 | -j25 | 30 | -j30 | -j15 | К. з. |
| 16 | j20 | 10-j20 | 25+j15 | -j30 | j45 | 20+j10 | Розрив |
| 17 | 15 | -j15 | 20+j10 | 10-j10 | 20-j30 | 25-j25 | К. з. |
| 18 | 10-j10 | 25+j15 | -j45 | 30-j10 | 35 | -j20 | Розрив |
| 19 | 25+j15 | -j20 | 25-j10 | 15+j30 | 10-j10 | 20-j30 | К. з. |
| 20 | -j20 | 10-j10 | 25-j10 | 25+j15 | 15 | j35 | Розрив |
| 21 | j35 | 20+j25 | 10-j10 | -j20 | 40 | -j15 | К. з. |
| 22 | 30-j15 | 25+j15 | 25-j10 | 10-j10 | 15+j30 | 25 | Розрив |
| 23 | -j40 | 20-j30 | 25-j10 | -j20 | 10-j10 | 15+j50 | К. з. |
| 24 | 20+j25 | 15+j30 | 5+j10 | 10 | 25+j15 | 10-j10 | Розрив |
| 25 | 5-j15 | 25 | 15+j30 | j45 | 5+j5 | 10-j10 | К. з. |
| 26 | -j40 | 10-j10 | 5-j5 | 15+j30 | 15 | 5-j15 | Розрив |
| 27 | 10-j10 | 25+j15 | 5+j10 | -j15 | 10 | j35 | К. з. |
| 28 | -j20 | 10-j10 | 25+j15 | 5+j10 | -j15 | 35 | Розрив |
| 29 | -j35 | 20 | 10-j10 | 25+j15 | 5+j10 | -j15 | К. з. |
| 30 | -j15 | -j35 | 25 | 10-j10 | 25+j15 | 5+j10 | Розрив |
| 31 | 10 | -j15 | -j25 | j25 | 10-j10 | 25+j15 | К. з. |
| 32 | 5+j10 | 50-j30 | 30 | j50 | -j50 | 10-j10 | Розрив |
| 33 | 5-j20 | 20+j5 | 10 | -j15 | 20-j45 | j40 | Розрив |
| 34 | 20-j45 | 50-j30 | 35-j15 | 25+j15 | 30+j45 | 25 | Розрив |
| 35 | 5+j10 | -j50 | 20-j45 | 15 | 30+j45 | 35-j15 | Розрив |
| 36 | 25+j15 | 25 | 50-j30 | 5+j10 | 20-j45 | -j50 | Розрив |
| 37 | 20-j45 | 35-j15 | -j40 | 30+j45 | 30 | 15+j45 | К. з. |
| 38 | -j50 | 5+j10 | 25+j15 | 25 | 15+j45 | 35-j15 | Розрив |
| 39 | 50-j30 | 30+j45 | 35-j15 | -j50 | 30 | 15-j30 | Розрив |
| 40 | 50-j30 | 25+j15 | -j50 | -j40 | 35-j15 | 45 | К. з. |
| 41 | -j20 | 15 | 20+j15 | 15+j15 | 20 | j15 | Розрив |
| 42 | 20-j10 | j15 | -j15 | 15-j10 | 10-j15 | 25 | К. з. |
| 43 | 10+j10 | 15+j10 | 20+j10 | 25-j15 | 10+j20 | 10+j10 | Розрив |
| 44 | -j25 | 15 | 10+j20 | 10-j10 | 20-j10 | -j20 | Розрив |
| 45 | 25 | 10+j10 | 15+j10 | -j30 | j25 | 20+j10 | К. з. |
| 46 | -j15 | 10+j20 | -j25 | 20-j10 | 15 | 10-j10 | Розрив |
| 47 | 10+j20 | 25-j15 | 15 | 15+j10 | 20-j10 | 10-j10 | К. з. |
| 48 | 15-j15 | 25 | 15-j30 | j45 | 5-j5 | 10-j10 | Розрив |
| 49 | j45 | 10-j10 | 5+j5 | 15+j30 | 15 | 5+j15 | К. з. |
| 50 | 10-j10 | 25+j15 | 5+j10 | j15 | 10 | -j35 | Розрив |
| 51 | -j20 | 10-j10 | 25+j15 | 5+j10 | -j15 | 35 | К. з. |
| 52 | j35 | 20 | 10-j10 | 25-j15 | 5-j10 | -j15 | Розрив |
| 53 | 25-j15 | j35 | 25 | 10-j10 | 25-j15 | 5+j10 | Розрив |
| 54 | 10 | 15-j15 | j25 | -j25 | 10-j10 | 25+j15 | К. з. |
| 55 | 5-j10 | 50-j30 | 30 | 30-j50 | j50 | 10-j10 | Розрив |
| 56 | 5+j20 | 20-j5 | 15 | j15 | 20+j45 | j40 | К. з. |
| 57 | 20+j40 | 50+j35 | 35-j15 | 25-j15 | 30+j45 | 25 | Розрив |
| 58 | 5+j10 | 50 | 20-j45 | -j15 | 30-j45 | 35+j15 | К. з. |
| 59 | 10 | j10 | -j20 | 10+j10 | 15+j10 | 15 | Розрив |
| 60 | 20+j15 | 15 | -j25 | -j10 | 10-j10 | 10+j15 | К. з. |
| 61 | 15-j10 | 20+j10 | j15 | -j10 | 10-j20 | 20+j15 | Розрив |
| 62 | 20 | j15 | 25+j15 | 10-j15 | 20 | -j15 | Розрив |
| 63 | 20-j10 | 15 | -j15 | 15+j10 | 10+j15 | -j25 | К. з. |
| 64 | 10+j10 | 15-j15 | 20+j10 | 25-j15 | 10-j20 | 10 | Розрив |
| 65 | j25 | -j15 | 10+j20 | 10+j10 | 20+j10 | 20 | К. з. |
| 66 | 25+j15 | 10-j10 | 15+j10 | 25 | -j25 | 20+j10 | К. з. |
| 67 | j15 | 10+j20 | j25 | 20+j10 | 15 | 10+j10 | Розрив |
| 68 | 10-j20 | 25-j15 | 15 | 15+j10 | 20-j10 | 10+j10 | К. з. |
| 69 | 10-j10 | j10 | 20-j10 | 25-j15 | 10+j20 | 10 | Розрив |
| 70 | j25 | 15 | 10+j20 | 10-j10 | 20+j10 | j20 | Розрив |
| 71 | 25 | 10-j10 | 15+j10 | j30 | j25 | 20+j10 | К. з. |
| 72 | j15 | 10+j20 | j25 | 20+j10 | 15 | 10-j10 | Розрив |
| 73 | 10+j20 | 25-j15 | 45 | 15+j10 | 20-j10 | 10+j10 | Розрив |
| 74 | 15-j15 | 25 | 15-j30 | -j45 | 5+j5 | 10+j10 | Розрив |
| 75 | -j45 | 10-j10 | 5+j5 | 15-j30 | 15 | 5+j15 | Розрив |